Règlement technique de la marque S3

1. Prescriptions techniques généralités.	3

2. Prescriptions techniques par éléments de façade.	3

2.1. Porte	3

2.2. Fenêtres à bascule (tournant autour d’un axe central)	3

2.3. Fenêtres coulissantes	3

2.4. Fenêtres à simple ouvrant et oscillo-battantes.	4

2.5. Fenêtres à double ouvrant.	4

2.6. Soupiraux	4

2.7. Portes de garage	4

2.7.1. Portes basculantes	4

2.7.2. Portes de garage à commande électrique	4

3. Prescriptions techniques en matière de matériel à utiliser.	5

# 1. Prescriptions techniques généralités

1.1. Les éléments de façade doivent présenter une résistance à l'effraction perpétrée au moyen d'un tournevis (ou un outil similaire), de tenailles pendant un laps de temps de 3 minutes.

1.2. Le placeur effectuera une vérification méthodique à l'aide de documents ou rapports valables ou sur base de toute autre information vérifiable.
Le placeur se porte garant de l'exactitude des informations qu'il communique.

1.3. Les dispositifs de securisation des éléments de façade sont installés conformément à la prescription du fabricant – le cas échéant le fournisseur ou l'importateur en précisera l'emploi.

1.4. L'encadrement des portes, fenêtres et soupiraux doit être en bois plein, métal ou pvc renforcé.

1.5. Le placeur juge si les portes, fenêtres, soupiraux ou éléments de façade en général sont suffisamment solides pour garantir après travaux pour l'ensemble une résistance à l'effraction de 3 minutes en utilisant les outils indiqués au §1.

1.6. En cas de présence de vitrage dans l'élément de façade, la garantie de résistance à l'effraction n'est pas acquise pour le vitrage existant.

# 2. Prescriptions techniques par éléments de façade

# 2.1. Porte

- La serrure doit être équipée d'un pêne dormant sortant de 20mm et doit être équipée d'un cylindre de sécurité muni de la protection anti-perçage.

- Le cylindre d'une porte doit toujours être protégé par une rosace de sécurité à deux points de fixation et fixée à partir de l'intérieur, normalement avec des vis métalliques M5 ou M6.

- La gâche plate ou en équerre d'une épaisseur minimale de 3mm (ou 2mm est accepté du côte du recouvrement) en U (recommandé) doit être métallique. A fixer avec des vis à bois diamètre 5 ou 6 mm minimum, longueur 40 à 60 mm.

- Le pêne dormant doit sortir d'au moins 20 mm. Si la serrure compte plusieurs pênes, l'un d'eux doit également sortir de minimum 20mm.

- Si la porte s'ouvre vers l'extérieur, les charnières doivent être équipées de goujons antivol.

- Si la porte s'ouvre vers l'intérieure, il est recommandé de équipées de goujons antivol.

# 2.2. Fenêtres à bascule (tournant autour d'un axe central)

- Si la fenêtre a plus de 1 m de haut ou de large, il faudra placer 2 serrures à clé en appliques. Les 2 serrures à clé en appliques peuvent être remplacées par une barre verticale pourvue d'une serrure.

- Si la fenêtre a moins de ½ m², 1 serrure à clé en applique doit être placée.

- Si nécessaire une protection de la charnière sera placée.

# 2.3. Fenêtres coulissantes

- En plus du système de fermeture propre, une serrure en applique à clé sera prévue.

# 2.4. Fenêtres à simple ouvrant et oscillo-battantes

- Si elle ne contient pas de ferrure de décoration, 1 serrure à clé en applique sera placée.

- Si la fenêtre a plus de 1 mètre de haut ou de large, il faudra placer 2 serrures à clé en appliques.

- Si la fenêtre a moins de ½ m² et n'a pas de ferronnerie de protection, 1 serrure à clé en applique doit être placée.

- Si nécessaire une protection de la charnière sera placée.

# 2.5. Fenêtres à double ouvrant

Le vantail ouvrant en premier doit être sécurisée comme prévu sous le point 2.4.

# 2.6. Soupiraux

- Soupiraux: comme pour les fenêtres

- Couvercles ou grilles < 500 mm x 500 mm: verrouillage par une lourde chaîne avec vis serrante ou cadenas et ancrage mural solide.

- Couvercles ou grilles > 500 mm x 500 mm: verrouillage par deux barres de sécurité avec ancrage mural solide ou verrouillage par deux lourdes chaînes avec vis serrante ou cadenas et ancrage mural solide.

# 2.7. Portes de garage

Afin de sécuriser les points faibles des différents systèmes et dans le but d'augmenter la résistance à l'effraction, des exigences spécifiques en fonction du type de porte de garage sont avancées. Dans le cas où l'on ne sait pas suffisamment sécuriser la porte de garage, il est recommandé de protéger contre l'effraction la première porte intérieure de l'habitation.

# 2.7.1. Portes basculantes

Pour la sécurisation de portes encastrées (toujours ouvrant vers l'extérieur) voir portes 2.1.

- Le mécanisme de fermeture (horizontal ou vertical) doit comprendre au moins deux points d'ancrage.

- Une serrure en applique supplémentaire est ajoutée si le mécanisme de fermeture initial ne répond pas à la règle des 3 minutes.

# 2.7.2. Portes de garage à commande électrique

- Les portes à commande électrique sont munies d'un interrupteur de courant actionné par une commande à distance ou par un clavier numérique avec un code de sécurité variable.

Recommandation.

Si un moteur électrique est utilisé, il est recommandé de placer un moteur qui bloque en cas d'une interruption de courant.

Dans le cas de portes de garages coulissantes verticales, il est recommandé de placer un cadenas dans les deux guides sur les côtes de la porte afin d'éviter d'ouvertures involontaires. Ce procédé évite que la porte de garage soit utilisée comme sortie de secours.

Ces recommandations ne font pas partie des prescriptions du schéma de certification S3.

# 3. Prescriptions techniques en matière de matériel à utiliser

3.1. Les différents articles de sécurisation autorisés dans le cadre de la marque S3 sont énumérés dans la liste reprise dans l'addenda. Ces articles doivent être certifiés par les organismes officiels du pays d'origine. Cette certification doit être retenue par les organismes officiels belges comme des organismes privés ( ANPI-BOSEC)

Des reconnaissances comme SKG, A2P, VDS sont retenues dans le cadre du schéma de certification S3. Ces reconnaissances peuvent être complétées avec de nouvelles reconnaissances.

Cette liste est adaptée en fonction des évolutions du marché. Elle est établie par la direction des fédérations professionnelles.

Au moins une fois par an cette liste doit être vérifiée et adaptée si nécessaire.

3.2. Les demandes en vue de reprendre un produit ou du matériel sont adressées à l'administration des fédérations professionnelles. Le demandeur constituera à cet effet un dossier avec toutes les informations techniques concernant le produit, ainsi que les pièces justificatives prouvant que le matériel faisant l'objet de la demande remplit l'exigence de résistance de 3 minutes telle que décrite ci-avant.